Краткая характеристика намечаемой деятельности.

Внеплощадочные сети и коммуникации блоков находится на территории Ярегского нефтяного месторождения, подчиненной МОГО «Ухта» Республики Коми. В непосредственной близости к объекту находятся три поселка: пгт. Ярега, пст. Первомайский, пст. Нижний Доманик.

Ближайшая территория с нормируемыми показателями среды обитания - пст. Первомайский, расположенный с западной стороны от куста скважин 2-1Д на расстоянии 550 м.; пст. Нижний Доманик с северо-западной стороны на расстоянии 600 м от блока 3Т-4; пгт. Ярега с юго-восточной стороны на расстоянии 1,3 км от блока 1-3Д.

Общая площадь зоны планируемого размещения составляет порядка 85 га (84,838), из них:

- земли лесного фонда 42% (36.0476 га);

- земли поселений 53% (44.7334);

- земли промышленности 5% (4.057).

Настоящим проектом предусмотрено обустройство и ввода объектов в эксплуатацию следующих объектов:

Уклонный блок 1-3Д Юг (обустройство скважин №№1163, 1164);

Уклонный блок 1-3Д Север (обустройство скважин №№ 1165, 1166);

Уклонный блок 3Т-4 Север (обустройство скважины № 3033);

Уклонный блок 3Т-4 Юг (обустройство скважин №№ 3037, 3038, 3039, 3034);

Уклонный блок 2Т-4 (обустройство скважин №№ 3035, 3036);

Уклонный блок Юг-2бис (обустройство площадки скважины № 5 Оц);

Уклонный блок 1-Т1 (обустройство площадок скважин №№ 8 Оц, 9 Оц);

Уклонный блок 4Т-6 (обустройство скважин №№ 1109-бис, 1109-2бис, 1110-бис);

Уклонный блок 2-1Д (обустройство зумпфовых скважин №№ 3322, 3323, 3324, 3325; установка двухтрансформаторной подстанции 2КТП-1000);

Уклонный блок 2-3Д (обустройство нагнетательных скважин №№ 2170-2173, 2174-2177, 2119, 2120, 2121; обустройство зумпфовых скважин №№ 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344; установка двухтрансформаторной подстанции 2КТП-2500).

Социально-бытовое и медицинское обслуживание рабочих организуется в соответствующих учреждениях пгт. Ярега. Ежедневная доставка рабочих от стройплощадки осуществляется автотранспортом подрядной организации. Расстояние до пгт. Ярега – не более 8,1 км.

Общее количество работающих составляет 202 человека, продолжительность строительства объекта принимается 18,2 месяцев.

Горячим питанием рабочие бригады обеспечиваются в существующей столовой в пгт. Ярега.

Вода для хозяйственно-бытовых нужд привозная, доставляемая из пгт. Ярега, из существующих источников водоснабжения (водопровод).

Рабочий персонал обеспечивается привозной водой питьевого качества  в специальной полиэтиленовой таре.

Местом временного хранения хозяйственно-бытовых сточных вод являются биотуалеты и передвижные емкости хозяйственно-бытовых стоков. По мере наполнения содержимое емкости объемом 10 м3 вывозится ежедневно на ППСН «Ярега».

Вода для гидроиспытания забирается из действующей системы водоводов снабжения парогенераторных установок. После гидравлических испытаний вода транспортируется на ППСН «Ярега».

Эксплуатация

Эксплуатация проектируемых объектов не предполагает постоянного присутствия персонала на проектируемых объектах. Обслуживание трубопроводов осуществляется временными выездами сотрудников НШУ «Яреганефть». Осмотр проектируемых объектов осуществляется ежедневно, согласно графика технического обслуживания линейных сооружений.

Территории с особым режимом природопользования

Размещение проектируемых объектов производится с соблюдением требований лесного, земельного, водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба окружающей среде, в границах отводимых земель на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Согласно данным уполномоченных органов непосредственно на территории обустройства отсутствуют следующие объекты:

- особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения;

- территории традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Севера, пастбища и родовые угодья;

- объекты культурного наследия;

- лицензированные источники подземного хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны;

- зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения водозабора пгт. Ярега;

- скотомогильники (биотермические ямы) и другие места захоронения трупов животных в пределах участка размещения объекта и прилегающей зоне в радиусе 1000 м;

- санкционированные свалки и полигоны ТБО.

По информации МУП «Ухтаводоканал» и Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте проектируемые объекты расположены в пределах II-III пояса зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения р. Ухта.

Расположение объектов относительно водных объектов

Участок обустройства Ярегского нефтяного месторождения частично попадает в водоохранные зоны водотоков:

-	проектируемая трасса паропровода от точки врезки в ПГУ «Север» до пароподающих скважин уклонных блока 1-3Д (НШ № 1) пересекает р. Малый Войвож на ПК 09+75 и ручей без названия № 5 на ПК 04+05;

-	проектируемая трасса паропровода до паронагнетательных скважин уклонного блока 3Т-4 (скв. 3033, НШ № 3) от ПГУ «Север» пересекает ручей без названия № 2 на ПК 04+50 и ручей без названия № 4 на ПК 08+90.

Автодорога к площадке скважины № 3033, частично попадает в водоохранную зону ручья без названия № 4.

Воздействие отходов на окружающую среду

Все образующиеся отходы в период строительных работ и эксплуатации вывозятся и передаются специализированным предприятиям согласно лицензиям на обезвреживание, утилизацию или размещение.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

- поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водотоков с соблюдением экологических норм использования их территории, в соответствии с  Водным кодексом РФ;

- оснащение строительного участка контейнерами для мусора, промазученной ветоши; ёмкости для жидких бытовых отходов;

- заправка техники горюче-смазочными материалами осуществляется на специально оборудованных площадках, расположенных за пределами водоохранных зон водных объектов.

Для исключения возможности загрязнения поверхностных и подземных вод проектными решениями предусмотрено соблюдение требований безопасности на объекте.

Для сбора и отвода поверхностных стоков с полотна автомобильной дороги в границах водоохранной зоны проектными решениями предусмотрен водоотвод с проезжей части полотна автодороги в пределах водоохранной зоны водного объекта (ручей без названия № 4 – 50 м). Сток осуществляется в водоотводные лотки DN150 Н185 C250, далее вода по водосборным лоткам отводится в водоприемные колодцы, устраиваемые в пределах сопряжения с насыпью. Водосборные колодцы устанавливаются в самом низком месте V=4,0 м³, в количестве 2-х штук.

Проектными решениями предусмотрено проведение работ в границах водоохранных зон в зимнее время, с целью не допущения попадания загрязняющих веществ с талыми водами проектными решениями предусмотрена, уборка снега. Применение герметичных лотков под свариваемые конструкции в местах организации сварочных работ.

Согласно письму № 2421/04-01 от 17.11.2017 от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республики Коми проектные решения принятые настоящим проектом не противоречат требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Мероприятия по обращению с отходами:

- производственный экологический контроль соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления;

- проведение анализа производственных процессов с целью выявления возможности и способов снижения количества образующихся отходов;

- ведение журналов учета и передачи отходов с подтверждением актами, накладными;

- контроль раздельного сбора отходов по классам опасности;

- соблюдение норм пожарной безопасности при временном хранении пожароопасных отходов;

- формирование годовых отчетов по образованию и размещению промышленных отходов;

- вывоз всех видов образующихся отходов позволит максимально снизить вероятность загрязнения почвенно-растительного слоя, поверхностных и подземных вод, сохранить благоприятные санитарно-эпидемиологические условия района работ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Учитывая, что все источники выбросов относятся к неорганизованным и передвижным, а характеристики работы оборудования, включая характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют заводским паспортам, предусмотрены только технологические мероприятия по уменьшению выбросов:

- снижение часов работы автотракторной техники на холостом ходу;

- глушение двигателей при перерывах в работе;

- при неблагоприятных метеорологических ситуациях сокращение количества одновременно работающих единиц техники на строительной площадке;

- усиление контроля за герметичностью оборудования.

По результатам расчетов рассеивания концентрация в 1 ПДК  на период строительства достигается на расстоянии 350 м, на период эксплуатации концентрация по всем загрязняющим веществам на источнике не превышают 0,1 ПДК.

Мероприятия по охране земель

На земельные участки, расположенные на землях категорий лесного фонда и промышленности разработаны проекты освоения лесов, отражающие мероприятия по рекультивации нарушенных участков. По всем проектам освоения лесов на земельные участки получены положительные заключения.

На земельные участки, расположенные на землях поселений (площадью 44,7334 га) разработан отдельный проект рекультивации, получено согласование проекта рекультивации.